## Slide 2: Jaderné reaktory reaktory
typy jaderných reaktorů

## Slide 3: CO JE JADERNÝ REAKTOR?
je zařízení, ve kterém probíhá řetězová jaderná reakce, kterou lze kontrolovat a udržovat ve stabilním běhu
štěpení jader
  experimentální syntéza jader

## Slide 4: Použití jaderných reaktorů
jaderná elektrárna
  kogenerace
jaderné odsolování
jaderný pohon
výzkumná zařízení
  zdroj neutronů
  Vytvářející radioaktivní izotopy
výroba radioizotopů pro vojenské účely
Zdravotnictví
  radioaktivní infuze pro sledování toku krve
  náplň pro zářiče na léčbu rakoviny
Plánovaná využití
  pohon letadel
  pohon kosmických lodí a sond
  jaderná teplárna
  možnost využití v metalurgii
  výroba vodíku
    termochemicky (pomocí vysoké teploty)
    elektrolýzou v době, kdy je elektrárna nevyužitá

## Slide 5: Jaderné Palivo
štěpenínebo
uran, obohacený nebo přírodní a uměle vytvořené plutonium
Thoriem
musí být pro využití v jaderných elektrárnách přepracováno do jaderných palivových článků
Nejběžnějším typem jaderného paliva je obohacený uran ve formě oxidu uraničitého
  uzavřena do hermetických tablet, které jsou dále skládány do palivových prutů.
Vyhořelé palivo
se skladuje v meziskladech
Toto palivo se dá recyklovat na nové palivo
Recyklace spočívá v oddělení šťepných produktů a doplnění uranu 235 nebo plutonia

## Slide 6: generace

## Slide 7: PWR VVER
Pressurized light-Water moderated and cooled Reactor
Vodo-Vodjanoj Energetičeskij Reaktor
nejrozšířenější typ jaderného reaktoru (57 %)
Dukovany, Temelí n
Původně byl vyvinut v USA, později koncepci převzalo Ruskoro
používány i k pohonu jaderných ponorek
bohacený uran ve formě tabletek oxidu uraničitého uspořádaných do palivových tyčí
Moderátorem i chladivem je obyčejná voda
Výměna paliva probíhá při odstaveném reaktoru zpravidla jednou za 1 až 1 a půl roku

## Slide 9: BWR
Boiling Water Reactor
je druhým nejrozšířenějším typem
mírně obohacený uran ve formě válečků oxidu uraničitého uspořádaných do palivových tyčí
Palivo se mění stejně často jako v případě PWR
Obdobou PWR je i aktivní zóna a obyčejná voda coby chladivo a moderátor
voda se ohřívá až k varu přímo v tlakové nádobě a v horní částí reaktoru se hromadí pára. Když se zbaví vlhkosti, žene se přímo k turbíně

## Slide 11: Těžkovodní reaktor CANDU
byl vyvinut v Kanadě a exportován také do Indie, Pákistánu, Argentiny, Koreje a Rumunska
přírodní uran ve formě oxidu uraničitého
chladivem a moderátorem těžká voda D2O
Aktivní zóna ve tvaru ležícího válce
  vodorovné průduchy pro tlakové trubky

## Slide 13: AGR
Advanced Gas Cooled, Graphite Moderated Reactor
Se používá výhradně ve Velké Británii
uran obohacený izotopem 235U ve formě oxidu uraničitého
moderátorem je grafit
chladivem oxid uhličitý

## Slide 15: RBMK
Raktro Bolšoj Moščnosti Kanalnyj
používá se výhradně na území bývalého SSSR
reaktor v Černobylu
Další reaktory tohoto typu se již nestaví
Palivem je přírodní nebo slabě obohacený uran ve formě oxidu uraničitého
Palivové tyče jsou uloženy v kanálech, kudy proudí chladivo – voda
V tlakových kanálech přímo vzniká pára, která po oddělení vlhkosti pohání turbínu
Moderátorem je grafit, který obklopuje kanály

## Slide 17: HTGR
High Temperature Gas Cooled Reactor
Bezpečnost typu je na vysoké úrovni
vysoká výstupní teplota, proto i velmi vysoká účinnost až 40 %
Možnost použití v metalurgiih nebo při zplyňování uhlí
vyvinuty pouze experimentálně v Německu, USA a Velké Británii

## Slide 19: FBR
Fast Breeder Reactor
pracuje v Rusku (BN-600 v Bělojarsku), ve Francii (Seperphénix) a Velké Británii
V USA, Německu a Japonsku existují demonstrační elektrárny
plutonium ve směsi oxidu plutoničitého a uraničitého
vyprodukuje více nového plutoniového paliva, než kolik ho sám spálí
Reaktor nemá moderátor, řízená štěpná reakce v něm probíhá působením nezpomalených, rychlých neutronů
Aktivní zóna tvořená svazky palivových tyčí je obklopena "plodivým" pláštěm z uranu
uvolňuje se až desetkrát více tepla než u klasických pomalých reaktorů
Chladivem je sodík

## Slide 21: Studijní zdroje
http://www.jaderna-energie.cz
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_reactor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%BD_reaktor